## Slide 1: METEOROLÓGIAI ÉSZLELŐK TÁMOGATÁSA GÉPI LÁTÓ RENDSZERREL
Tagok: Bartha Márk Konzulensek:
Simándi Gergely Dr. Vámossy Zoltán
egyetemi docens
OMSZ: Tölgyesi László Dr. Sergyán Szabolcs
Simándi István egyetemi docens
Tudományos Diákköri Konferencia
2014.
Notes: Üdvözlés,
Csapattagok bemutatása
OMSZ megkeresett minket, szakmai segítséggel látott el

## Slide 2: CÉLKITŰZÉS
Borultság vizsgálata
Felhő típusok felismerése
Magassági szélirány meghatározása
Esőzés detektálása
Mérések pontosítása, tesztek…
Notes: Alap dolgok
Mérések pontosítása
Tesztek

## Slide 3: KÉNYSZERFELTÉTELEK
Kétkamerás rendszer – 10 percenként sorozatkép
Fölfelé néző kamera  felhők detektálása és esőcseppek detektálása
Horizontot figyelő kamera  esőcseppek detektálása
Búra a kamera körül  esőcseppek detektálása
Notes: Több kényszerfeltételnek kell megfelelni.
10 percenként sorozatkép.
Fölfelé néző kamera.
Horizontot figyelő kamera.
Búra a kamera körül.

## Slide 4: BORULTSÁG VIZSGÁLATA
Borultság mértéke: 0-8 okta (felhők mennyisége alapján)
Alkalmazott algoritmusok:
  Hibrid küszöböléses eljárás  nem megfelelő
  Következtetés szaturációs értékből
  Napszak automatikus megállapítása
Forrás: F. Samopa and A. Asano, "Hybrid Image Thresholding Method using Edge Detection," IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, vol. 9, no. 4, pp. 292-299., April 2009.
M. P. Souza Echer, E. B. Pereira, L. S. Bins and M. A. R. Andrade, "A Simple Method for the Assessment of the Cloud Cover State in High-Latitude," Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, vol. 23, pp. 437-447., March 2006.
Notes: 0-8 okáig terjedő skála a felhő mennyiség alapján.
Hibrid nem jött be, borult képen is küszöböl.
Szaturációs az jó.
Napszak megállapítása -> éjszaka nem mér

## Slide 5: BORULTSÁG VIZSGÁLATA
Magas szaturációs érték  égbolt
Alacsony szaturációs érték  felhő
Fontos a nem besorolható területek detektálása
Eredeti kép  Szaturációs és elmosott kép  Detektált kép
Kék pixelek: ég
Fehér pixelek: felhő
Zöld pixelek: nem besorolható
Notes: Alacsony telítettségű a felhő, magas az ég.
Legyen kék az ég, fehér a felhő, zöld a NM. 0 okta ha csak kék, 8 okta ha csak fehér. Köztes esetben a zöld 0,5-ös súllyal szerepel.
Ha csak zöld van, akkor nincs semmi.

## Slide 6: FELHŐ TÍPUS FELISMERÉSE
10 fő típus
Csak apró tulajdonságokban térnek el
  Magasság
  Keletkezés folyamata
Képfeldolgozással nem eldönthetőek!
 2 nagy csoportot képezünk: Cumulus és Stratus
Notes: 10 fő típus, akár több altípus is lehet, de nem meghatározható képfeldolgozással.
2 nagy csoport

## Slide 7: FELHŐ TÍPUS FELISMERÉSE
Cumulus: 1-7 okta, változatos színek
Stratus: 7-8 okta, közel egyszínű
Cumulus
Stratus
Notes: Cumulus és Stratus.
Okta értéket számolunk.
Intenzitásértékek vizsgálata.

## Slide 8: EREDMÉNYEK
Tesztelve 1200 különböző képen
Pontosítva sorozatképek használatával  átlag
Viszonyítási alap az észlelők hivatalos becslése
Eredmény:
  Felhő típus és borultság (1 okta hibahatár!): 87%
Notes: Több 100 képen tesztelve.
Becslésekkel vetettük össze, 1 okta a hibahatár.
Sorozatképekkel egy kicsit jobb az eredmény mint 1-1 képen.

## Slide 9: MAGASSÁGI SZÉLIRÁNY MEGHATÁROZÁSA
Felhők elmozdulásának az iránya
3 kép készítése 10 másodpercenként
0 és 8 okánál nem detektálható
A kép teteje Észak

## Slide 10: MAGASSÁGI SZÉLIRÁNY MEGHATÁROZÁSA
Zajszűrés: Piramis módszer
Jellemző pontok: Harris sarokpont detektálás
Sarokpontok megfeleltetése: Korreláció vizsgálat
Utószűrés: RANSAC homográfia vizsgálat
Notes: Piramis vált be, Gauss, Medián, Átlagoló nem.
Harris
Korreláció
RANSAC

## Slide 11: EREDMÉNYEK
1000 képen tesztelve
Homogén képeken nem detektálható
Cumulus felhők esetén elfogadható
Fél égtájnyi eltérések tapasztalhatóak

## Slide 12: ESŐCSEPPEK DETEKTÁLÁSA
Cél: esőzés kezdeti és befejeződési időpontjának megállapítása
Cseppek a kamera védőbúráján
Nagyon fontos az előfeldolgozás
  Hibrid algoritmus alkalmazása
Notes: Célunk a kezdeti és végső időpont.
Több algoritmus létezik, ám ne feledjük a kényszerfeltételeket.
Esőcseppeket kell detektálnunk a búrán.
Nagyon fontos az előfeldolgozás.

## Slide 13: ESŐCSEPPEK DETEKTÁLÁSA
Erózió nagy szerkesztőelemmel
Morfológiai szűrés
Megismétlés invertált képen
Kontraszt széthúzás
Zajszűrés
Adaptív simítás
Notes: A kép tömörítése után fontos a kontraszt széthúzás, zajszűrész a háttérzaj kiiktatása miatt.
Adaptív simítás, gradiens méretétől függ a simító ablak mérete.
Majd Canny-éldetektálás.

## Slide 14: ESŐCSEPPEK DETEKTÁLÁSA
Potenciális területek kiválasztása
  Blob detektálás
Szűrés méretbeli szabályok alkalmazásával
Notes: Blob-detektálással potenciális területek kiválasztása, rengeteg hibás eredmény, esőcseppenként több blob.

## Slide 15: ESŐCSEPPEK DETEKTÁLÁSA
Foltok szűrése
  Kiugró méretek szelektálása
  Terület megnövelése 150%-kal
  Legalább 40%-os fedés esetén egyesítés
Notes: Méretbeli szabályok: kiugró méretek szelektálása. Területet megnöveljük 150%-kal. Fedés esetén egyesítés.

## Slide 16: ESŐCSEPPEK DETEKTÁLÁSA
Összehasonlítás előző képpel
Új esőcseppek detektálása
Esőzés állapotának meghatározása
Detektált esőcseppek száma | 230
Sikeresen detektált esőcseppek száma | 137
Félredetektált cseppek száma | 93
Nem detektált cseppek száma | 26
Notes: Nincs más hátra, mint megállapítani, hogy az előző kép óta esett-e eső, vagy nem. Detektált területeket megvizsgáljuk, hogy szerepeltek-e az előző képen, ha nem, akkor új esőcseppről van szó. Ha szignifikánsabb több, akkor esett az előző kép óta.

## Slide 17: EREDMÉNYEK
Tesztelés 4 helyszínen készült képeken
Kontrasztos képeken sikeres becslés
Kevésbé kontrasztos képeken és felfelé néző kamerával pontatlan a kezdeti időpont.
Notes: Nincs más hátra, mint megállapítani, hogy az előző kép óta esett-e eső, vagy nem. Detektált területeket megvizsgáljuk, hogy szerepeltek-e az előző képen, ha nem, akkor új esőcseppről van szó. Ha szignifikánsabb több, akkor esett az előző kép óta.

## Slide 18: TOVÁBBFEJLESZTÉSI TERV
Látótávolság mérése
Villámok detektálása
Webkamera képének tisztítása
Notes: Tervezett továbbfejlesztés a látótávolság mérése, villámok detektálása, webkamera képének tisztítása bonyolultabb szűrő algoritmusokkal.

## Slide 19: ÖSSZEFOGLALÁS
Pontosság:
  Borultság és felhőtípus: 87%
  Cél: Észlelők munkájának segítése, nem a helyettesítése
Előny: A már kihelyezett kamerák felhasználása
Továbbfejleszthetőség mozgókép feldolgozással
Magyarországon egyedülálló rendszer
 | Felhő típus esetében
Érzékenység | 0,9825
Specifikusság | 0,9888
Precizitás | 0,9974
Felidézés | 0,9825
Detektált esőcseppek száma | 230
Sikeresen detektált esőcseppek száma | 137
Félredetektált cseppek száma | 93
Nem detektált cseppek száma | 26

## Slide 20
Köszönjük a figyelmüket!